闽清一中主备记录表（高三）

学科：   物理      主备教师：詹晓丹     时间：2020年2月24日星期一

| 集备组成员 | 黄宇、方友亭、林良汉、李松谋 |
| --- | --- |
| 序号 | 主备项目 | 主 备 内 容 |
| 1 | 上周测后反思 | 从近年来高考命题趋势看，结合图象综合考查楞次定律和电磁感应定律的应用为选择题的命题热点；以导轨＋导体棒模型为载体，以近代科技、生活实际为背景，考查电磁感应规律与力学、电路知识的综合应用，是计算题(或选择题)的命题热点. 学生薄弱的地方主要是动力学问题和能量问题。 |
| 2 | 学科核心素养 | 物理学科核心素养是：形成物理基本观念；掌握科学探究方法；形成良好科学思维；培养正确科学态度。 |
| 3 | 考点分析 | 高考着重考查的知识点有：交变电流的产生、交变电流图象及表述(峰值、有效值、瞬时值)、理想变压器原理及远距离输电，理想变压器电路中原、副线圈各物理量之间的制约关系是复习重点. |
| 4 | 教学安排 | 第一节：交变电流的产生和描述 考点1、交变电流的产生和变化规律 1．正弦式交变电流的变化规律(线圈从中性面位置开始计时) 函数 图象 磁通量 Φ＝Φmcos ωt ＝BScos ωt 电动势 e＝Emsin ωt ＝nBSωsin ωt 电压 u＝Umsin ωt ＝sin ωt 电流 i＝Imsin ωt ＝sin ωt 2.两个特殊位置及其特点 两个特殊位置 示意图 特点 中性面 Φ最大，＝0，e＝0，i＝0，交变电流方向发生改变 与中性面垂直的位置 Φ＝0，最大，e最大， i最大，交变电流方向不改变 3.书写交变电流瞬时值表达式的基本思路 (1)确定正弦交变电流的峰值，根据已知图象读出或由公式Em＝nBSω、Im＝求出相应峰值． (2)明确线圈的初始位置，找出对应的函数关系式． ①线圈从中性面位置开始转动，则i－t图象为正弦函数图象，函数式为i＝Imsin ωt. ②线圈从垂直中性面位置开始转动，则i－t图象为余弦函数图象，函数式为i＝Imcos ωt. 迁移1 交变电流的产生过程分析P230 迁移2 交变电流的图象分析P230 考点2、交变电流“四值”的理解和应用 1．对交变电流“四值”的比较和理解 物理量 表达式 适用情况及说明 瞬时值 e＝Emsin ωt u＝Umsin ωt i＝Imsin ωt 计算线圈某时刻的受力情况 最大值(峰值) Em＝nBSω Im＝ 讨论电容器的击穿电压 有效值 对正(余)弦交流 电有：E＝ U＝ I＝ (1)计算与电流的热效应有关的量(如电功、电动率、电热等) (2)电气设备“铭牌”上所标的一般是有效值 (3)保险丝的熔断电流为有效值 (4)电表的读数为有效值 平均值 ＝BL ＝n ＝ 计算通过电路截面的电荷量 2.求解交变电流有效值的三种方法 (1)公式法：利用E＝、U＝、I＝计算，此方法只适用于正弦式交变电流． (2)定义法： ①设阻值、定时间：设将交变电流加在阻值为R的电阻上，时间取t＝T； ②求热量：Q＝Q1＋Q2＋…(分段法)； ③求解有效值：根据Q＝I2Rt＝t代入求解有效值． (3)比例法：由P＝I2R、P＝可知，R一定时，P∝I2、P∝U2，所以可根据功率的变化比例确定有效值的变化比例．此方法适合分析对两种状态进行对比的问题． 迁移1 交变电流“四值”的综合应用P232 迁移2 交变电流峰值的应用P232 第二节：变压器 远距离输电 考点1、理想变压器原理和基本关系 ．理想变压器中的相互作用关系 理想变压器 ①没有能量损失(铜损、铁损) ②没有磁通量损失(磁通量全部集中在铁芯中) 基本关系 功率关系 P入＝P出 电压关系 原、副线圈的电压比等于匝数比，与负载情况、副线圈个数无关 电流关系 只有一个副线圈时，电流和匝数成反比；有多个副线圈时，由输入功率和输出功率相等确定电流关系 频率关系 原、副线圈中电流的频率相等 制约关系 电压 副线圈电压U2由原线圈电压U1和匝数比决定 功率 原线圈的输入功率P1由副线圈的输出功率P2决定 电流 原线圈电流I1由副线圈电流I2和匝数比决定 3.几种常用的变压器 (1)自耦变压器——调压变压器，如图甲、乙所示． (2)互感器 迁移1 变压器原、副线圈的制约关系P234 迁移2 自耦变压器的原理分析P234 迁移3 多个副线圈的求解P235 考点2、变压器动态分析 1．常见的理想变压器的动态分析问题一般有两种：匝数比不变的情况和负载电阻不变的情况． 匝数比不变的情况 负载电阻不变的情况 (1)U1不变，根据＝，输入电压U1决定输出电压U2，可以得出不论负载电阻R如何变化，U2不变． (2)当负载电阻发生变化时，I2变化，根据输出电流I2决定输入电流I1，可以判断I1的变化． (3)I2变化引起P2变化，根据P1＝P2，可以判断P1的变化 (1)U1不变，发生变化，U2变化． (2)R不变，U2变化，I2发生变化． (3)根据P2＝和P1＝P2，可以判断P2变化时，P1发生变化，U1不变时，I1发生变化 2.含有变压器的动态电路问题的解题思路 迁移1 匝数不变时的动态分析P236 迁移2 负载电阻不变时的动态分析P236 考点3、远距离输电问题 【知识提炼】 1．远距离输电的处理思路：对高压输电问题，应按“发电机→升压变压器→远距离输电线→降压变压器→用电器”这样的顺序，或从“用电器”倒推到“发电机”一步一步进行分析． 2．远距离输电问题的“三二一” (1)理清三个回路 (2)抓住两个联系 ①理想的升压变压器联系了回路1和回路2，由变压器原理可得：线圈1(匝数为n1)和线圈2(匝数为n2)中各个量间的关系是＝，＝，P1＝P2. ②理想的降压变压器联系了回路2和回路3，由变压器原理可得：线圈3(匝数为n3)和线圈4(匝数为n4)中各个量间的关系是＝，＝，P3＝P4. (3)掌握一个守恒：能量守恒关系式P1＝P损＋P3. 3．输电线路功率损失的四种计算方法 (1)输送功率是指升压变压器输出的功率，损失功率是指由于输电线发热而消耗的功率．两者关系是P损＝P－P′(P为输送功率，P′为用户所得功率)． (2)P损＝IR线，I线为输电线路上的电流，R线为线路电阻． (3)P损＝，ΔU为输电线路上损失的电压． (4)P损＝ΔUI线． 在远距离输电问题中，计算线路功率损耗时应用P损＝IR线，其原因是I线可以由公式P输出＝I线U输出求出，而P损＝ΔUI线和P损＝则不常用，其原因是在一般情况下，ΔU不易求出，且易将ΔU和U输出相混而造成错误． 迁移1 远距离输电的处理思路分析P237 第三节：实验 （传感器的简单应用） 热点1 对热敏电阻的特性和应用的考查 例1 P239 热点2 对光敏电阻的特性和应用的考查例2 P239 热点3 力电传感器的应用例3 P240 |
| 5 | 章节测试 | 章末复习 考查目的：交变电流的产生和描述 (多选)如图所示，面积为S、匝数为N、电阻为r的正方形导线框与阻值为R的电阻构成闭合回路，理想交流电压表并联在电阻R的两端．线框在磁感应强度为B的匀强磁场中，以与电路连接的一边所在直线为轴垂直于磁场以角速度ω匀速转动，不计其他电阻，则下列说法正确的是( ) A．若从图示位置开始计时，线框中感应电动势的瞬时值为e＝NBSωsin ωt B．线框通过中性面前后，流过电阻R的电流方向将发生改变，1秒钟内流过电阻R的电流方向改变 次 C．线框从图示位置转过60°的过程中，通过电阻R的电荷量为 D．电压表的示数跟线框转动的角速度ω大小无关 对点训练 为了研究交流电的产生过程，小张同学设计了如下实验构思方案：第一次将单匝矩形线圈放在匀强磁场中，线圈绕转轴OO1按图示方向匀速转动(ab向纸外，cd向纸内)．并从图甲所示位置开始计时．此时产生的交流电如图乙所示．第二次他仅将转轴移至ab边上，第三次他仅将转轴右侧的磁场去掉，关于后两次的电流图象，下列说法正确的是( ) A．第二次是A图 B．第二次是C图 C．第三次是B图 D．第三次是D图 考查目的： 交变电流“四值”的应用 如图所示，一个“U”形线框处在磁感应强度大小为B的匀强磁场中，OO′为磁场的边界．现使线框以角速度ω绕轴OO′匀速转动，线框通过金属转轴和电刷与阻值为R的外电阻相连．已知线框各边的长均为L，总电阻为r，不计转轴与电刷的电阻，则( ) A．图示时刻线框产生的感应电动势为BωL2 B．线框产生的感应电动势的最大值为BωL2 C．电路中电阻R两端电压的有效值为 D．电路中电流的有效值为 对点训练 如图所示，线圈abcd的面积是0.05 m2，共100匝，线圈电阻为1 Ω，外接电阻R＝9 Ω，匀强磁场的磁感应强度B＝ T，当线圈以300 r/min 的转速匀速旋转时．问： (1)若从线圈处于中性面开始计时，写出线圈中感应电动势的瞬时值表达式； (2)线圈转过 s时电动势的瞬时值是多大？ (3)电路中，电压表和电流表的示数各是多少？ (4)从中性面开始计时，经 s通过电阻R的电荷量是多少？ (3)电动势的有效值为E＝＝ V≈35.4 V 考查目的：理想变压器的动态分析 (多选)如图所示的电路中，P为滑动变阻器的滑片，保持理想变压器的输入电压U1不变，闭合电键S，下列说法正确的是( ) A．P向下滑动时，灯L变亮 B．P向下滑动时，变压器的输出电压不变 C．P向上滑动时，变压器的输入电流变小 D．P向上滑动时，变压器的输出功率变大 对点训练 如图所示，三只灯泡均正常发光，现将滑动变阻器R的滑片向下移动，已知原线圈两端的电压及原、副线圈的匝数均不变，则下列说法中正确的是( ) A．灯L3变暗 B．灯L1和L2均变暗 C．变压器原线圈的输入功率变大 D．副线圈n2中的电流变大 考查目的： 远距离输电的计算 (2019·武汉模拟)在远距离输电时，要考虑尽量减少输电线上的功率损失．有一个小型发电站，输送的电功率为P＝500 kW，当使用U＝5 kV的电压输电时，测得安装在输电线路起点和终点处的两只电度表一昼夜示数相差4 800 kW·h.求： (1)输电效率η和输电线的总电阻r； (2)若想使输电效率提高到98%，又不改变输电线，那么发电站应使用多高的电压向外输电？ 对点训练 (多选)(2019·河南林州模拟)如图所示为远距离输送交流电的系统示意图，变压器均为理想变压器．随着用户负载增多，发电机F达到额定功率时，降压变压器输出功率仍然不足，用户的用电器不能正常工作．那么，在发电机以额定功率工作的情况下，为了适当提高用户的用电功率，可采取的措施是( ) A．适当减小输电线的电阻r B．适当提高 C．适当提高的同时，降低 D．适当降低的同时，提高 |